## Slide 1: E-630R重沸器换热效果降低 引起饱和液化气C2指标不合格情景模拟 炼油一部二班

## Slide 2
接调度通知：饱和液化气C2含量指标超标，6.0%。
1、产品流向调整
内操：询问调度，是否需要将净化饱和液化气改不合格罐，如需要通知炼油二部将净化饱和液化气改至不合格罐。
2、稳定塔检查
内操：
（1）检查稳定塔塔顶回流及产品罐D-641压力PIC64401和稳定塔顶冷后温度TIC64301，分别为30℃和1.0MPa。
（2）检查轻烃进料总量：混合石脑油FI64901+常顶石脑油+初顶石脑油均值总和，或者稳定石脑油流量FIC64702。检查相关数据的变化，是否超负荷。

## Slide 3
3、脱吸塔参数检查
内操：
（1）检查脱吸塔塔顶温度TI63201，55℃ ，无明显变化。
（2）检查脱吸塔塔顶压力PIC63201，0.95MPa， 无明显变化。
（3）检查脱吸塔塔底温度TI63208变化趋势。较以往低5℃。
（4）检查脱吸塔重沸器出口温度TIC63207。低于设定值约10℃。调节阀开度90%。
（5）检查凝结水流量FIC63301。凝结水流量偏低（结合30天的长期趋势，考虑轻烃负荷高低的影响）。
（6）检查D-630液位变化。结合趋势变化（是否走直线）和现场液位确认，液位控制正常。
外操：
（1）确认TIC63207阀门开度与DCS指示一致
（2）确认D-630现场液位与DCS一致

## Slide 4
1、稳定塔操作调整
内操：通过调节变频风机，调整TIC64301温度较低至近40℃左右。适当降低PIC64401，但最低不宜超过8.0MPa，防止液化气泵P-641抽空。
内操：调整TIC64301和PIC64401后，将D-641液位拉低至20%控制。
外操：调整1小时后，在P-641出口采液化气样，送质检分析液化气C2指标。
内操：加样分析D-641液化气C2含量5.5%仍然不合格， TIC64301和PIC64401无调整调整空间。
2、脱吸塔、稳定塔操作调整
内操：适当提高脱吸塔塔顶温度至60-62℃。适当降低脱吸塔塔顶压力至0.85MPa。
内操：适当降低稳定塔进料温度，减少E-645取热，提高脱吸塔进料温度。
内、外操：控制好稳定塔重沸器出口温度，如温度不够，可适当开常二中E-542等付线，保证稳定塔热源。

## Slide 5
3、加强系统的置换
内操：D-641液位按照20%控制。
4、P-641出口采稳定液化气样，确定调整效果。
外操：所有操作调整到位后2小时，采P-641出口采稳定液化气送质检分析。
内操：检查质检分析数据，稳定液化气C2含量4.5%，合格。
外操：每4小时采样分析一次净化液化气样，直至合格。
外操：净化液化气合格后，联系调度，协调炼油二部，将净化饱和气改至合格线（罐区、或气分装置）