## Slide 1: 常一线重沸器内漏情景模拟 炼油一部三班

## Slide 2: 生产航煤期间，常一线做航煤加氢直供料，接班后化验室通知航煤干点290℃
一、调整常一线产品流向
内操：汇报班长常一线干点不合格（290 ℃ ）。
班长：联系调度把常一线改至混合柴油或改进轻污油。（调度要求改进轻污油）
内操：联系外操将常一线改进轻污油。
外操：改流程时注意走常一线至罐区线，投用空冷器、水冷器控制出装置温度。先开常一线至罐区流程至轻污油，确认流程已改通，逐步关闭常一线至航煤加氢阀门，和内操联系确认常一线出装置流量是否正常。常一线出装置流量正常。
内操：内操发现常一线改至轻污油后，出装置温度稍高，经与外操联系现场空冷、冷却器都已经投用至最佳状态。
内操：适当降低常一线馏出量、馏出温度（来控制常一线出装置温度）。

## Slide 3
二、检查工艺参数
内操：检查塔顶温度、塔顶压力均正常。
内操：检查常一线馏出温度，馏出量均正常。
内操：检查常一中、常二中回流量、回流温度均正常。
内操：汇报班长中控各参数一切都正常。
三、调整工艺参数，采样分析验证调整效果
内操：降低常一线抽出温度10℃。
外操：2小时后采常一线样，送质检分析馏程。
内操：采样1小时后询问质检，常一线加样的数据，终馏点为288 ℃

## Slide 4
四、外操排查原因
班长：因调整常一线抽出温度后，终馏点无明显变化，现在怀疑混合柴油窜进常一线或重沸器E-311内漏。
班长：联系调度要求加样分析，安排外操采常一线进汽提塔样、常一线出重沸器样。
班长：安排外操检查常一线各跨线流程阀门状态，现场卡阀。
外操：液位调节阀导淋处、常一线泵出口采样分析馏程。
外操：现场确认常一线、混合柴油等跨线馏程。
内操：1小时询问质检，或者查询常一线加样数据，常一线终馏点进汽提塔和常一线泵出口分别为245℃和285 ℃。
班长：确认E-311内漏，常二中窜料至常线，造成常一线终馏点超标。

## Slide 5
五、工艺调整
班长：汇报值班领导、调度，经检查确认常一线重沸器漏，准备切除常一线重沸器。
班长：内操、外操准备切除重沸器。
内操：全开E-311常二中三通阀
外操：逐步关闭常二中进E-311阀门，与内操确认常二中流量无明显变化，直至全部关闭常二中进E-311进口阀。关闭常二中出E-311阀门。关闭常一线进出E-311阀门。
内操：调整好常二中流量。控制好常二中返塔温度及稳定塔重沸器E-640出口温度。
内操：拉低常一线液位，快速置换汽提塔内常一线存油。
外操：1小时后，在界区重新采集常一线样，分析终馏点。
内操：1小时后确认常一线终馏点合格，联系调度恢复常一线航煤加氢或至航煤罐区。
外操：打开常一线至航煤罐区或至航煤加氢阀门，关闭至轻污油阀门。
内操：确认常一线流量正常。控制好常一线液位和调整常一线终馏点。

## Slide 6
六、E-311吹扫交付检修
E-311常一线侧氮气吹扫至地下轻污油罐，常二中接临时氮气线吹扫，至地下轻污油罐。E-311切出后静置冷却至100℃以内组织吹扫。
外操：打开E-311常一线至地下轻污油罐流程，确认地下轻污油罐D-842至火炬气流程畅通。
外操：汽提塔塔壁常一线抽出阀后和常一线返塔阀前给轮流给氮气，将E-311内常一线油压至D-842。外操注意控制氮气量，氮气阀门略开，确保E-311压力足够将常一线油压至D-842即可，不可全开氮气阀门。
外操：E-311低点检查常一线侧吹扫情况，无油后，关闭常一线侧至D-842阀门，常一线侧氮气保压。
外操：打开E-311常二中侧进D-842的流程，确认D-842罐顶至火炬气流程畅通。
外操：略开E-311常二中侧接临时氮气线（开阀时，注意控制氮气流量，确保足够将常二中压至D-842即可。）
外操：在E-311低点检查常二中侧含油情况。
外操：关闭常二中侧给气阀门和至轻污油罐D-842的阀门。打开E-311低点导淋排汽泄压。关闭常一线侧氮气阀门，打开低点导淋泄压。
外操：联系检修单位，加装盲板，交付检修。