## Slide 1: 混蜡取样颜色变黑 处理过程

## Slide 2
王作龙下班取样发现混合蜡油颜色发黑，立即报告班长和内操。
王作龙：班长，混合蜡油取样颜色发黑。
沃轮跃：刘晶，立即联系调度告知混合蜡油颜色变黑，需要改进高温重污油；王作龙，你去界区检查混合蜡油进高温重污油流程。
刘晶：王作龙，你去把混合蜡油改进高温重污油。
王作龙：刘晶，混合蜡油已经改进高温重污油。
沃轮跃：刘晶，你DCS各个工艺指数的趋势看下，有没有不寻常的地方。王栋，你去检查下减二线P402A和减三线P403A出口的颜色。王作龙，你去检查下减一线P401A和常四线P304A出口的颜色。高温泵出口取样注意安全，做好防护。
刘晶：班长，常四线抽出温度有上升趋势，常压塔进料段汽化温度上升，压力上升。塔底双法兰液位无明显波动。
王栋：班长，减二线P402A出口颜色正常。
王作龙：班长，常四线P304A出口颜色发黑。

## Slide 3
沃轮跃：好的。王栋，去检查一下常底现场的磁翻板板液位计和内操DCS指示的核对一下。
刘晶：王栋，常底液位DCS显示55%，现场液位多少？
王栋：现场磁翻板液位是满了。
沃轮跃：刘晶，判断原因是DCS常底液位计失准，导致常底液位装高，污染常四颜色变黑。慢慢撤低常底液位。注意减压的负荷，和减压炉的温度。并通知仪表处理常底液位计，王栋注意现场配合。通知调度，现在混合蜡油颜色正常，可以改正常外送。
内操降低常炉进料量，提高减压炉进料量，提高减底外送量。防止初底液位过高和减底液位过高，渣油送不出去。
常四线抽出温度有下降趋势，常压塔进料段汽化温度慢慢下降，压力慢慢下降。趋于稳定。
沃轮跃：王作龙，确认一下常四侧线颜色是否正常。王栋，确认一下混合蜡油颜色是否正常了。

## Slide 4
王作龙：班长，P304A出口取样观色颜色正常了。
王栋：混合蜡油颜色也正常了。
沃轮跃：刘晶，通知一下调度，混蜡颜色正常了，可以改正常外送了。
刘晶：王作龙，调度已经通知混合蜡油改正常外送。
王作龙：好的，混合蜡油已经改正常外送。
沃轮跃：刘晶，继续把常底液位撤低。并通知仪表来处理。王栋现场配合一下。
刘晶：王栋，现在常底液位80%，现场磁翻板液位显示多少？
王栋：现场还是满的。
内操持续缓慢撤常底液位。
王栋：现在磁翻板显示80%了。DCS显示多少？
刘晶：还是80%。我把进减压炉的量降低点。常底液位降的趋势调慢点，你关注一下现场液位。

## Slide 5
王栋：好的。仪表已经到现场了，并开始更换液位计。
刘晶：那我先稳定控制。你注意现场的液位计。
王栋：好的。
仪表处理完液位计之后，内操将常底液位调整正常。