## Slide 1: 加热炉鼓风机主风道出口蝶阀卡情景模拟
2018.12.15白班13：30

## Slide 2: 现象：
外操：
在现场发现加热炉烟囱冒黑烟
汇报班长加热炉烟囱冒黑烟
联系内操检查加热炉运行参数

## Slide 3: 班长安排工作：
内操检查：
F-301氧含量正常，F401氧含量偏低
自控状态下F-301和F401的一次风门均全开。
外操现场检查：
F-301炉膛明亮火焰燃烧正常，F401炉膛发暗，火焰发红
适当开大F401的二次风门调节氧含量。

## Slide 4: 加热炉运行一段时间后：
内操：
1，调整完F401二次风门后发现，F-301氧含量又偏低，F401氧含量正常，于是;
(1）稍开鼓风机的变频信号，加热炉主风道压力有明显变化;
(2）稍开鼓风机入口蝶阀，加热炉主风道压力有明显变化;
2，联系外操现场检查两炉燃烧情况和主风道流程，查找原因。
外操现场检查：
A:F-301炉膛炉膛发暗，火焰发红
F401明亮火焰燃烧正常;
B:现场检查鼓风机主风道预热器出口蝶阀震动较大;
C:鼓风机主风道预热器出口蝶阀开度只为50%，与DCS显示不一致;
D:汇报班长

## Slide 5: 班长：确认鼓风机出口蝶阀故障
联系调度，常减压鼓风机主风道预热器出口蝶阀故障，让仪表人员来处理；
调度回复班长，由于XX原因，鼓风机主风道预热器出口蝶阀不能及时处理，明天进行处理，装置正常生产；
班长联系值班领导，汇报加热炉情况及调度回复内容，
联系外操打开看火窗，避免炉子继续冒黑烟。
安排外操，准备切换备用鼓风机。

## Slide 6: 切除引风机，控制好炉膛负压
内操：
1）两炉负压改手动控制，两炉氧含量改手动控制，两炉出口温度改手动控制；
2）联系外操现场检查确认预热器付线蝶阀动作，稍开预热器付线蝶阀调节挡板至30%，通过排烟温度确认是否打开，同时关小引风机的变频，开大烟道预热器付线调节挡板，直至预热器付线蝶阀全开，引风机变频调到零为止，控制好两炉炉膛负压，关闭预热器入口挡板和引风机入口蝶阀。
3）确认无误联系外操停引风机主电机。
外操：
1）现场确认预热器付线调节挡板打开动作；
2）现场观察两炉火焰燃烧正常，炉膛明亮；
3）确认引风机停止转动，现场停引风机电机；
4）现场确认引风机的入口蝶阀关闭；

## Slide 7: 加热炉改自然通风，停鼓风机
外操：
1）打开两炉的快开风门，开大二次风门。
2）观察加热炉的火焰燃烧情况。3）确认鼓风机停止转动，现场停鼓风机。
4）现场确认空气热风道线的蝶阀关闭。
5）配合内操通过现场二次风门调整氧含量。
内操：
1）确认已经打开快开风门，开大二次风门，开始关小鼓风机的变频，观察加热炉的氧含量，直至鼓风机的变频调至零。
2）关闭常压炉，减压炉的支风道挡板。
3）调节好两炉的氧含量、炉膛负压、控制好炉出口温度。