## Slide 1
人员窒息事故调查报告

## Slide 2: 目录
事故简介
事故背景情况
事故发生时间轴
事故伤亡及损失
事故原因分析
建议行动项

## Slide 3: 一、事故简介
2018年11月25日晚，乙烯装置裂解压缩机11-C-2000空气试车结束，盘车马达启动。盘车过程中，压缩机密封氮气继续维持运行。
26日早上，值班长沈某安排外操于某带领宁波公司承包商人员进行封闭人孔的准备工作。于某指派承包商李某前往仓库拿取垫片，并带领剩余两名承包商张某和高某检查人孔。
8:47 左右，在检查人孔内部情况的过程中，于某发现11-D-2006M人孔内有一块受限空间禁止入内的警示牌，根据承包商高某描述，操作工于某安排承包商张某进入11-D-2006M罐人孔内拾取警示牌，张某进入后晕倒在罐内。发现张某晕倒后，于某与高某呼救的同时立刻实施救援，试图将张某拉出。在救援的过程中，于某因为头部进入受限空间内，也窒息晕倒跌入罐内。正在附近工作的值班长沈某听到呼救后，立刻赶往11-D-2006M人孔处查看，同时用对讲机461向消防队对讲机119进行报告，报告时间为8:59。

## Slide 4: 一、事故简介
消防队接到报警后，立刻赶赴事故现场实施救援。9:14和9:15，张某、于某分别被救出送往医院抢救，后经抢救无效于当晚死亡。

## Slide 5
二、事故背景情况

## Slide 6
事故相关单位情况

## Slide 8
事故罐11-D-2006M设备情况
裂解气压缩机三段排出罐11-D-2006M
11-D-2006M为烯烃分离装置的裂解气压缩机三段排出罐，位于裂解气压缩机11-C-2000的东北侧，与四段吸入罐11-D-2004M两个罐是上下叠在一起的，上面的是11-D-2006M罐。
11-D-2006M罐罐体高度8.3米左右，直径2725mm，有一个人孔，直径600mm，人孔中心线距离罐底直线距离约为1.4米。

## Slide 9: 11-C-2000裂解气压缩机组
压缩机三段中压缸
11-C-2000裂解气压缩机组

## Slide 10
事故经过-事故发生之前
10月08日 → 乙烯装置准备检修：乙烯装置停车进行工艺处理；
10月22日 → 乙烯装置大检修开始：乙烯装置工艺处理完成，移交检修；
11月21日 → 开车准备：按照装置大修开车方案引入氮气，11-D-2001~2007因压缩机11-C-2000单机试车和吹扫作为吸、排气口的需要，人孔未关闭；
11月25日 → 压缩机11-C-2000试车：压缩机空气试车结束，现场盘车马达启动，压缩机油路密封气继续运行，压缩机机体和轴承冷却；
To be continued

## Slide 11
事故经过 – 事故当天
11月26日上午
8时25分 → 值班长沈某指派于某去带领宁波公司三名承包商（张某、高某、李某）准备封人孔，并进行了现场交底，同时嘱咐不能进罐；
8时32分 → 于某指派李某前往仓库拿取垫片，并带领剩余两名承包商（张某、高某）查看11-D-2004M（二层平台）和11-D-2006M（三层平台）两处人孔情况；
8时42分 → 于某发现11-D-2006M人孔内有一块受限空间警示牌；
To be continued

## Slide 12
事故经过 – 事故当天
11月26日上午
8时47分 → 承包商张某进入11-D-2006M罐人孔内拾取警示牌，晕倒在罐内；
8时50分 → 于某跨坐在人孔处，试图将张某拉出，却也晕倒掉入罐内；
8时55分 → 罐外一名承包商高某呼救，从罐11-D-2006M （三层平台）回到地面，遇到正在现场签票的值班长沈某；
8时59分 → 消防队119对讲机接到值班长沈某对讲机报警；
9时03分 → 消防队1、2、3、4、5号车相继到达事故现场，开始实施救援；
END

## Slide 13
事故伤亡及损失
本次事故造成2人死亡，未造成次生灾害和环境污染
乙烯装置分离外操于某，39岁。2017年7月由南化公司借调至公司。
宁波工程公司分包商浙江巨兴公司人员张宗点，53岁。2018年10月进入公司参与大检修，工种为普工。

## Slide 14: 根本原因分析方法 - 逻辑树
顶上事件
装置/物理方面-多层面
人为因素-多层面
管理体系-多层面
组织领导力和文化因素
潜在起因或成因
所有显示的“起因”为潜在起因或成因

## Slide 15
根本原因分析方法 - 逻辑树

## Slide 16: 根本原因分析 – 顶上事件
人员进入裂解气压缩机三段出口分离罐11-D-2006M窒息死亡
11-D-2006M
内氧含量低
关键因素2
顶上事件
关键因素 1
人员进入
受限空间
什么是关键因素？
事故发生的主要原因
如果被排除，可避免事故发生或者减轻其严重程度，可以是事件或者条件

## Slide 17: 根本原因分析 – 关键因素1
11-D-2006M
内氧含量低
11-D-2006M
内氮气浓度高
其他惰性气体
裂解气
关键因素1
经排查，系统未引入其他惰性气体
装置尚未引入物料

## Slide 18: 氧含量测试
设备名称/位号 | 检测点 | 检测时间 | 氧含量检测结果
11-D-2006M | 人孔所在平台 | 11月26日 | 19.2
 | 人孔附近 （距离人孔20厘米处） | 11月26日 | 18.0
 | 罐内部 | 11月26日 | 0-0.1
11月26日，对11-D-2006M罐内及人孔附近进行氧含量进行测试，测试结果见上表。

## Slide 19: 根本原因分析
11-D-2006M
内氮气浓度高
裂解压缩机密封氮气进入11-D-2006M
氮气从系统其他区域泄漏至11-D-2006M
第一阶段空气吹扫完成后，密封氮气未关闭
11-C-2000压缩机与11-D-2006M管道已复位连接

## Slide 20: 根本原因分析
11月25晚间，11-C-2000处于盘车状态
第一阶段空气吹扫完成后，11-C-2000密封氮气未关闭
盘车时，需要保持密封氮气开启
对于短时停车，未要求停止干气密封

## Slide 21: 根本原因分析
正常操作情况下，短时停机不停干气密封，不会带来设备与安全上的风险
对于压缩机短时停车，未要求停止干气密封
空气吹扫时，不停氮气密封的风险评估和控制措施不完善
Notes: 《乙烯装置2018年大修开车分离吹扫方案（C-2000自身吹扫）》
2 注意事项
2.1 ABB和压缩机制造商三菱公司要求C-2000空气运转时，干气密封系统必须采用N2做密封气。
2.2 完成吹扫，进入吸入罐人工清洗前，对罐内进行氧含量的测试。（注意：罐内清扫工作由阳申公司负责）

## Slide 22: 《氮气使用管理程序 PR-HE-J05-SE-0019》
使用和排放氮气的作业应事先进行风险评估，评估应根据《PR-HE-J06-SE-0012JHA 工作危险性分析》的要求进行记录并存档。风险评估应至少包括以下内容：
人员处在氮气危害环境中的可能性；
正常情况和非正常情况下氮气排放的区域和方式；
受限空间、控制室、化验室和实验室等区域的氮气危害。
Notes: 《乙烯装置2018年大修开车分离吹扫方案（C-2000自身吹扫）》
2 注意事项
2.1 ABB和压缩机制造商三菱公司要求C-2000空气运转时，干气密封系统必须采用N2做密封气。
2.2 完成吹扫，进入吸入罐人工清洗前，对罐内进行氧含量的测试。（注意：罐内清扫工作由阳申公司负责）

## Slide 23: 进入11-D-2006M的密封氮气量计算
初步估算，进入三段出口罐11-D-2006M的氮气为进入中压缸体一次密封氮气总量的一半，约850立方米。图4-2为一次密封氮气进入裂解气压缩机11-C-2000中压缸体的示意图。

## Slide 24: 根本原因分析
11月25晚至事故发生，11-C-2000处于盘车状态
第一阶段空气吹扫完成后，11-C-2000密封氮气未关闭
盘车时，需要保持密封氮气开启
对于短时停车，未要求停止干气密封
附加发现

## Slide 25: 附加发现
电流显示，盘车马达11MP21300X于11月25日19:53开启，26日10:15停止。
开启时间：
25日 19:53
停止时间：
26日 10:15
Notes: 经调查小组咨询相关部门后发现，透平冷却到100-120℃以下即可停止盘车。长时间低速盘车可能对密封带来一定危害。1）干气密封无法形成气模；2）无法形成油膜。盘车停止后，就可以停止氮气密封。

## Slide 26: 根本原因分析 – 关键因素2
承包商进入
受限空间
员工进入
受限空间
人员进入
受限空间
关键因素2
人为因素
人为因素
在此次事故中，承包商人员和员工因为不同的原因进入到受限空间11-D-2006M内，将分开进行分析。

## Slide 27: 人员位置示意图
①号人员：宁波公司人员张某，为第一个救出人员。救援时姿态为仰卧（面部朝上），头部比较靠近人孔；
②号人员：外操于某，为第二个救出人员。救援时状态为俯卧（面部朝下）；
根据消防队救援队员的描述，还原了2名人员在11-D-2006M罐内的位置。

## Slide 28: 承包商进入罐内原因分析
承包商进入
受限空间11-D-2006M内
不小心跌入
清理
检查
人为因素

## Slide 29: 根本原因分析（逻辑树）
取出吹扫出的杂物
清理
取出受限空间警示牌
取出工具
操作工指挥承包商进入11-D-2006M罐内拾取受限空间警示牌
检查发现受限空间警示牌在11-D-2006M罐内
承包商自行进入11-D-2006M拾取
（基本排除）

## Slide 30: 根本原因分析（逻辑树）
检查发现受限空间警示牌在11-D-2006M罐内
承包商在拆人孔处的受限空间警示牌时，警示牌掉入罐内
因其他外力作用，掉入11-D-2006M罐内
11-D-2006M
人孔未封闭

## Slide 31: 根本原因分析（逻辑树）
引入氮气前，未进行完整的开车前安全审查PSSR
11-D-2006M
人孔未封闭
该人孔作为C2000空气试车吹扫出口
“确认表”未包含容器关闭相关检查内容
使用“确认表”代替PSSR检查表
Action 6

## Slide 32: 开车前安全审查 PSSR
11月21日烯烃装置引进氮气未完全依照程序要求和表格做PSSR。烯烃工厂做了风险评估，相关工程师签了字，代替程序中的PSSR表格。
此次使用的“确认表”
Notes: 《开车前安全审查(PSSR)程序 PR-HE-J16-SE-0002》
新建项目完成后的投用、装置改造项目以及大检修后重新开车之前，需要进行开车前安全审查。
原则上公用工程引入阶段与装置开车阶段合并进行一次PSSR。根据项目或装置实际情况，也可将公用工程引入与装置开车分两个阶段单独进行PSSR。

## Slide 33: 根本原因分析（逻辑树）
装置大检修后重新开车使用“PSSR简化版清单”，PSSR小组按照审查计划安排召开PSSR审查会议，对PSSR审查清单中的各审查项进行逐项审查，其中 “I. B1：容器被正确关闭，关闭前完成内部检查确认”。

## Slide 34: 根本原因分析（逻辑树）
空气吹扫出风口
无防护措施
受限空间警示牌
悬挂不当
因其他外力作用，掉入11-D-2006M罐内
监督检查不足
标准不完善
执行不规范
风险未辨识
空气吹扫方案不完善
Action 9，10
Action 4

## Slide 35
受限空间警示牌
罐内的受限空间警示牌

## Slide 36: 根本原因分析（逻辑树）
调查小组检查了悬挂于其他人孔处的受限空间警示牌，发现只以铁丝绑扎上方两个穿孔处，存在受到外力作用后，掉落进入受限空间内的可能。

## Slide 37: 根本原因分析（逻辑树）
取出吹扫出的杂物
清理
取出受限空间警示牌
取出工具
操作工指挥承包商进入11-D-2006M罐内拾取受限空间警示牌
检查发现受限空间警示牌在11-D-2006M罐内
承包商自行进入11-D-2006M拾取
（基本排除）

## Slide 38: 根本原因分析（逻辑树）
操作工指挥承包商进入11-D-2006M罐内拾取受限空间警示牌
操作工违章指挥
承包商未对违章指挥提出异议，进入受限空间

## Slide 39: 根本原因分析（逻辑树）
操作工违章指挥
没有培训，不知道作业许可和受限空间作业程序
知道作业许可
和受限空间作业程序未执行
Notes: 11月26日上午8:00左右，承包商检修班组组织班前会，进行安全交底并布置当天的作业。班组长李继军安排高峰、张宗点和李长龙三人，进行乙烯装置裂解压缩机三段区域11-D-2004M罐和11-D-2006M罐两个人孔的封闭工作。
8:15左右，乙烯装置值班长沈婉明到达11-D-2006M附近，告知三名承包商人员先进行封闭人孔的准备工作，待操作人员检查合格后才能封闭人孔，并嘱咐三人不能进入塔内。沈婉明交底与布置工作时，于某在现场。
随后，于某指派其中一名承包商人员李长龙前往仓库拿取垫片，并带领剩余两名承包商张宗点和高峰， 对11-D-2004M（二层平台）和11-D-2006M（三层平台）两处人孔的情况进行检查。根据目击者承包商高峰描述，在手持头灯检查人孔的过程中，于某曾把头探入人孔内。
8:47 左右，于某发现11-D-2006M人孔内有一块“密闭空间 未经许可 禁止入内”的警示牌。根据承包商人员高峰描述，是于某要求张宗点进入11-D-2006M内将警示牌取出。
期间，于某并没有向值班长沈婉明汇报11-D-2006M人孔内发现警示牌的情况。在让承包商张宗点进罐前，于某也没有联系值班长沈婉明开具作业许可证。

## Slide 40: 员工与承包商参加受限空间培训情况
员工入厂三级培训
长期承包商入厂培训和装置级培训
员工与承包商均参加过组织的入厂培训和受限空间专项培训，通过考试并有记录。
Notes: HSSE部门每年组织员工开展复训，复训内容涵盖法规要求，程序规定，现场作业控制，现场监护，动火、受限空间作业、事故分享等内容。
于某于2017年7月由南化公司借调至，合同期限五年。2017年8月完成入职三级培训，取得上岗证。2018年4月及7月参加了HSSE复训，复训内容包含受限空间相关作业。
于某、张宗点、高峰和李长龙，都持有上海市安全生产协会颁发的“有毒有害与受限空间作业证”。
乙烯装置在开车前，已组织相关人员对开车方案进行培训，并签字记录。

## Slide 41: 员工与承包商参加受限空间培训情况
于某、张某、高某和李某，都持有上海市安全生产协会发予的“有毒有害与受限空间作业证”。
Notes: HSSE部门每年组织员工开展复训，复训内容涵盖法规要求，程序规定，现场作业控制，现场监护，动火、受限空间作业、事故分享等内容。
于某于2017年7月由南化公司借调至，合同期限五年。2017年8月完成入职三级培训，取得上岗证。2018年4月及7月参加了HSSE复训，复训内容包含受限空间相关作业。
于某、张宗点、高峰和李长龙，都持有上海市安全生产协会颁发的“有毒有害与受限空间作业证”。
乙烯装置在开车前，已组织相关人员对开车方案进行培训，并签字记录。

## Slide 42: 根本原因分析（逻辑树）
操作工违章指挥
没有培训，不知道作业许可和受限空间作业程序
知道作业许可
和受限空间作业程序未执行
员工奖惩未有效执行，违规成本低，存在侥幸心理
Action 7
怕麻烦，走捷径
对风险和后果认识不足
Notes: 11月26日上午8:00左右，承包商检修班组组织班前会，进行安全交底并布置当天的作业。班组长李继军安排高峰、张宗点和李长龙三人，进行乙烯装置裂解压缩机三段区域11-D-2004M罐和11-D-2006M罐两个人孔的封闭工作。
8:15左右，乙烯装置值班长沈婉明到达11-D-2006M附近，告知三名承包商人员先进行封闭人孔的准备工作，待操作人员检查合格后才能封闭人孔，并嘱咐三人不能进入塔内。沈婉明交底与布置工作时，于某在现场。
随后，于某指派其中一名承包商人员李长龙前往仓库拿取垫片，并带领剩余两名承包商张宗点和高峰， 对11-D-2004M（二层平台）和11-D-2006M（三层平台）两处人孔的情况进行检查。根据目击者承包商高峰描述，在手持头灯检查人孔的过程中，于某曾把头探入人孔内。
8:47 左右，于某发现11-D-2006M人孔内有一块“密闭空间 未经许可 禁止入内”的警示牌。根据承包商人员高峰描述，是于某要求张宗点进入11-D-2006M内将警示牌取出。
期间，于某并没有向值班长沈婉明汇报11-D-2006M人孔内发现警示牌的情况。在让承包商张宗点进罐前，于某也没有联系值班长沈婉明开具作业许可证。

## Slide 43: 根本原因分析（逻辑树）
操作工指挥承包商进入11-D-2006M罐内拾取受限空间警示牌
操作工违章指挥
承包商安全意识不足
安全文化
培训存在缺陷
承包商未对违章指挥提出异议，进入受限空间
Action 8

## Slide 44: 分包商
承包商与分包商管理
涉及此次事故的承包商为浙江巨星公司员工。浙江巨兴公司是宁波工程公司的分包商，未在使用业务部门备案。
公司与宁波工程公司上海金山分公司签订的大修合同中，未约定保运组织与管理内容。宁波工程公司未与保运分包商签订保运合同，以及HSE协议。保运单位浙江巨兴公司未编制保运HSE策划方案。

## Slide 45: 根本原因分析（逻辑树）
员工进入
受限空间
无防护救援
清理
检查
人为因素
根据目击者高某描述，张某在11-D-2006M罐内晕倒后，靠坐在人孔下方的罐壁上，因此在人孔处探身后可以用手抓到张某。操作工于某发现张某晕倒在罐内，立刻呼叫高某与其一起，试图将张某拉出。于某情急之下跨坐在人孔上，上半身探入罐内去拉张某，随后发生窒息晕倒跌入罐内。高某立即停止救援并大声呼救。由于外操于某和承包商都未配备对讲机，因此未能第一时间联系到值班长和119消防队。

## Slide 46: 根本原因分析（逻辑树）
无防护救援
受限空间应急救援知识与技能不足
情况紧急，在11-D-2006M内晕倒的承包商离人孔较近，伸手就能拉到
Action 12

## Slide 47: 其他发现
事故发生前10天的大修协调会纪要，相关材料见附件。烯烃工厂提到氮气，管理层提到氮气、受限空间的信息的摘录如下（只是文字信息，会上可能讲的更多一些）：
11月17日，管理层要求：“PSSR开车前签字到位（实际上未做PSSR）”
11月18日，OL讲到：“T2401和T4801现在的计划是后天晚上封人孔，准备21日氮气引入”；
11月19日，OL讲到：“项目上3台塔，碱洗塔、甲烷塔和丙烯塔，开始安排联合检查，争取明天人孔复位；检修上急冷油塔分配器发现堵塞，今天开始拆卸清洗；DS发生器的罐清洗；火炬罐等系统氮气置换合格后再抽盲板；6#、7#两台炉子晚一些，单独能量隔离，后天氮气引入”
11月21日，OL讲到：“检修计划23日完成，这两天主要是公用工程MS、LS及氮气引入，循环水E1501冷却水阀门好了之后引入循环水，明天高压蒸汽及超高压蒸汽引入”
11月22日，OL讲到：“还有几个受限空间已经升级管理，高工签字；今天HS/SS引进，压缩机油路系统调试开始，需要电气晚上安排人员配合好送电工作，昨晚上电气人员没有找到；今天中午讨论的拍片的事情，按照现在的进度比较紧张，正在讨论考虑中午的时间拍一拍”

## Slide 48: 其他发现
11月23日，OL讲到：“扫尾工作还比较多，换热器及动火还有一些，明天完成；气密及置换进行中，目标明天晚上氧含量合格；后天早上翻火炬盲板；裂解气压缩机调速阀开度正在调试，BEU1压缩机已经试完”
11月24日，OL讲到：“烯烃各装置N2置换吹扫；C2000压缩机单机调试中”；管理层要求：“开车过程大家信息要沟通到位，装置进入蒸汽、氮气、原料等，相应的告知工作要到位，原来在这区域的施工人员，承包商人员、其他服务人员，大家一定要告知到位，同时承包商也要提醒自己的人员不是你的工作范围不要进，有工作任务的再进入工作地点，现在装置进入蒸汽、氮气、原料等候危险性增加，不该去的不要去，不要好奇；”
11月25日，OL讲到：“烯烃各装置氮气置换吹扫、气密；C2000压缩机昨完成透平单试，今准备空气运转， C-3501透平单试中，现场照明请炼安安排处理。”

## Slide 49: 发现项汇总
11-C-2000吹扫方案中，风险评估和控制措施不完善；（行动项：全面回顾与修订11-C-2000出扫方案）
操作规程与试车方案不完善，未规定11-C-2000压缩机空气试车后，何时停止盘车和密封氮气；（行动项：完善操作规程与试车方案，确定何时停止盘车）
没有识别出密封氮气经11-C-2000缸体进入11-D-2006M存在的风险；（行动项：空气试车阶段，考虑使用仪表风作为密封气）
11-D-2006M罐人孔为出风口，需要随吹扫气体排出杂质，因此未安装过滤网，也未安装硬隔离保护措施；（行动项：所有受限空间硬隔离并警示）
在人孔未封闭的情况下引入氮气，未识别出人员误入11-D-2006M的风险，未在人孔处设置相应的防护措施；（行动项：回顾PSSR程序要求，严格执行、签字并考核）

## Slide 50: 发现项汇总
使用“确认表”代替PSSR检查表；（行动项：回顾PSSR程序要求，严格执行、签字并考核）
操作工于某在没有开具作业票的情况下，指派承包商进入11-D-2006M罐内拾取受限空间警示牌；（行动项：制定专项计划强化作业许可管理，严格执行并考核）
承包商未对操作工违章指挥提出异议，进入受限空间（承包商安全意识不足）；（行动项：建立实训基地；承包商培训效果考核）
受限空间禁止进入的警示牌只以铁丝固定上方两角，悬挂不牢固； （行动项： 回顾和完善受限空间警示牌的工作流程和管理制度）
警示牌警示与悬挂要求不完，监督检查不足； （行动项： 回顾和完善受限空间警示牌的工作流程和管理制度）
Notes: 对讲机信号不好

## Slide 51: 发现项汇总
程序中，未建立分包管理制度；（行动项：回顾承包商管理程序，明确对分包商的管理要求）
受限空间应急救援知识与技能不足； （行动项：受限空间应急救援专项培训；增加应急演练，要求管理人员参加，并进行录像和组织观摩）
对11-C-2000压缩机操作认识不足，未意识到低速盘车可能损坏密封；（行动项：与设备供应商确定11-C-2000盘车的要求，更新相关程序并培训）
于某未配备对讲机，发生异常情况，无法在第一时间向直线主管进行报告，或向消防队进行呼救。（行动项：调查并配备足够的对讲机和便携式气体检测仪；对现场应急电话检查与维修维护，对布点进行重新评估）
其他行动项：制定高工、工程师和技术管理人员的能力素质提升和相应的培训计划；
其他行动项：对氮气使用程序的执行情况进行回顾。

## Slide 52: 教训-讨论
交底和沟通不足， N2风险告知，常用语言
操作规程与吹扫程序中风险提示不足，题目有“误导”现场的隔离有效性，密封气进入设备有没有意识到
作业许可制度严格执行
人员风险意识与培训
个人检测装备
执行力与安全文化
设备泄露
软管的使用

## Slide 53
谢谢！