## Slide 1
4001-P004检修总结
检修原因
1.泵运行中水平振动大
2. 频谱分析以1倍频主导，可能为转子不平衡引起振动
3. 泵解体大修检查各部尺寸，转子做动平衡
钳工四班
2021年1月14日

## Slide 2
4001-P004泵设备介绍
RON-D 泵是一种两级卧式重载离心泵。 进口和出口是偏置的上进上出布置
泵的壳体径向剖分。这使转子能够从壳体中拉出，而不必将壳体与基础框架或管道分离。泵壳和转子配备有可更换的叶轮和壳体磨损环。导叶减小了第一叶轮后面的径向力。排气口和排残管路焊接并法兰连接到壳体 。首级叶轮为闭式双吸径向叶轮。第二叶轮为闭式单吸径向叶轮。泵转子的轴向和径向力被球轴承吸收。
驱动侧用深沟球轴承6215-M-C3，非驱动侧用角接触球轴承7313-BECBM
4001-P004采用鲁尔制造，RON-D8×18(A)C-C型双离心泵。

## Slide 3
泵体剖面图

## Slide 4
设备主要特性及参数

## Slide 6
设备检修前运行状态记录
记录时间 | 驱动端 |  |  |  | 非驱动端 |  |  |  | 电流 A | 压力Mpa
 | 振动mm/s |  |  | 温度℃ | 振动mm/s |  |  | 温度℃ |  | 
 | 水平 | 垂直 | 轴向 |  | 水平 | 垂直 | 轴向 |  |  | 
2020.9.2 | 5.6 | 2.5 | 0.8 | 37.9 | 5.0 | 0.8 | 1.6 | 40.6 |  | 3.18
2020.9.16 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 39 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 38 |  | 3.20
2020.10.16 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 37 | 4.1 | 1.0 | 1.3 | 38 |  | 3.05
2020.11.2 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | 38 | 5.0 | 0.9 | 1.3 | 39 |  | 3.07
2020.9.2 | 5.7 | 1.6 | 0.8 | 38.2 | 4.8 | 1.9 | 0.4 | 37.1 |  | 3.05
2020.9.16 | 5.5 | 1.5 | 1.6 | 41 | 5.0 | 0.9 | 1.0 | 40.6 |  | 3.18
2021.1.1（支座加固试车） | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 35 | 6.1 | 2.6 | 1.7 | 33 | 45 | 3.56
2021.1.4 | 8.3 | 2.2 | 2.4 | 36.7 | 6.2 | 1.4 | 1.6 | 41.6 |  | 3.32

## Slide 7
检修前准备及注意要点
1.查图纸，看检修规程，明确检修内容及顺序，做好技术交底
2.核对必要备件齐全
3.准备工具，布置现场安全喊话
1.主电机断电，并防止在拆卸工作开始之前意外重新启动。
2.从泵轴承箱中排出润滑油。
3.排空置换，关闭进口和出口管路中的截止阀，防止意外打开。
1.在拆卸泵时，注意拆卸部件的稳定性，如有必要，使用支撑装置。
2.整体做好标记再拆，避免回装时的混乱出错。

## Slide 8
1、明确检修原因：泵运行中水平振动大，频谱分析可能是动平衡原因导致，大修消除转子不平衡，解决振动问题。
2、清晰检修顺序及各部控制要点：拆卸中做好原始数据的测量记录，比如轴端距、轴承配合间隙、转子总窜量、分窜量、叶轮定位距离必须拆一步量一步。
3、在转子抽装时要互相配合，转子连同端盖一起从非驱端抽出，用两个导梁配合，行车走位一定要慢稳。
作业前技术交底

## Slide 9
各项密封间隙标准
 | 最小（直径间隙）mm | 最大mm（直径间隙）
一级叶轮前后口环间隙 | 0.55 | 0.64
二级叶轮前后口环间隙 | 0.55 | 0.70
驱动端和非驱动端喉部衬套间隙 | 0.2 | 0.28
叶轮定位尺寸 | 测量联轴器侧轴端与二级叶轮螺母的前端之间的尺寸x | 

## Slide 10
检修步骤
拆卸检查
1.拆除联轴节护罩，拆卸联轴节中间短节，做好标记;拆机封冷冲洗管，做好管口分封包;锁紧机封定位卡板，松开轴套锁圈。
2.拆卸出入口法兰，用百分表复查管线应力。
3.复查机泵对中，复查两半联轴节端面距离。
4. 拆卸转子联轴节，记录半联轴节与转子轴端凹进量，复查半联轴节推进量。

## Slide 11
5 .拆卸驱动端轴承箱两侧轴承压盖，复测迷宫环和轴颈的配合间隙。
6 .拆驱动端轴承箱及轴承组件，检查驱动端轴承6215径向间隙，检查保持架完好情况。
7.拆卸驱动端机械密封。
8. 拆卸非驱动端散热风扇，检查风扇和旋转轴的配合间隙。
9. 拆非驱动端轴承箱及轴承组件，检查非驱动端角接触轴承7313径向间隙，检查保持架完好情况。测量转子分窜量（2.90mm）。

## Slide 12
10.拆卸非驱动端机械密封,测量记录转子总窜量(5.8mm)。
11 .松开非驱动端泵壳与泵盖的螺母，将起吊工具固定到泵盖吊环上.
12.将泵体端盖与转子、一级、二级叶轮、一级二级导叶隔板、一同从非驱动端抽出，放在专用托架上

## Slide 13
13.测量联轴器侧轴端与二级叶轮螺母的前端之间的尺寸x，为回转时保证叶轮与流道中心提供数据。
14. 依次拆卸端盖、一级叶轮锁帽、一级叶轮隔板、一级叶轮、二级隔板、二级叶轮、二级叶轮定距套（喉部衬套）、二级叶轮锁帽。

## Slide 14
复查各配合部位间隙，测量轴弯曲。

## Slide 16
15.清理叶轮、轴及各转动部件，重新装入转子锁紧，做动平衡。

## Slide 17
清洗回装
1. 修复损坏备件，转子、叶轮和半联轴器整体做动不平衡。剩余不平衡量小于5g
2 .回装转子组件，顺序与拆卸相反。复查4个壳体缠绕垫厚度（4.5mm），将螺旋缠绕垫圈放在泵盖上。
3. 复查流道对中，回装转子，紧固端盖螺栓。测量转子总窜（5.6mm）
4.复查轴承箱径向对中定位尺寸（驱动转转子低0.15mm,非驱动端转子低0.10mm）
5.回装机械密封。
6.复查转子分窜量（2.80mm），回装两端轴承。
7. 复查机泵对中。

## Slide 18
记录时间 | 驱动端 |  |  |  | 非驱动端 |  |  |  | 电流 A | 压力Mpa
 | 振动mm/s |  |  | 温度℃ | 振动mm/s |  |  | 温度℃ |  | 
 | 水平 | 垂直 | 轴向 |  | 水平 | 垂直 | 轴向 |  |  | 
2021.1.6检修后试车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2021.1.12（灌浆后试车） | 3.2 | 1.8 | 2.3 |  | 4.0 | 1.9 | 4.1 |  | 35 | 3.0
2021.1.12夜班 | 5.1 |  |  |  | 6.1 |  |  |  |  | 
2021.1.12夜班 | 5.7 |  |  |  | 7.0 |  |  |  | 42 | 3.18
2021.1.12夜班 | 5.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 40 | 
2021.1.12夜班 | 5.1 | 1.5 | 1.3 |  | 6.0 | 1.6 | 5.5 |  | 40 | 3.18
2021.1.13夜班 | 5.9 | 2.0 | 2.1 | 40 | 6.9 | 1.2 | 5.3 | 42 | 40 | 3.18
2021.1.13夜班 | 6.2 | 1.9 | 1.9 | 41 | 6.7 | 1.2 | 6.3 | 43 | 40 | 3.16
设备检修后试车状态记录

## Slide 19
记录时间 | 驱动端 |  |  |  | 非驱动端 |  |  |  | 电流 A | 压力Mpa
 | 振动mm/s |  |  | 温度℃ | 振动mm/s |  |  | 温度℃ |  | 
 | 水平 | 垂直 | 轴向 |  | 水平 | 垂直 | 轴向 |  |  | 
10：10（2021.1.14流量调节） | 6.6 | 1.5 | 2.0 | 40 | 7.3 | 2.0 | 5.0 | 42 | 42 | 3.11
10：15 | 6.2 | 1.9 | 2.0 | 40 | 7.9 | 1.5 | 5.7 | 43 | 42 | 3.05
10：20 | 6.4 | 2.1 | 2.4 | 40 | 7.3 | 1.3 | 5.5 | 43 | 42 | 3.06
10：25 | 6.8 | 1.2 | 2.5 | 39 | 7.3 | 3.2 | 6.1 | 43 | 44 | 3.00
10：30 | 6.5 | 1.2 | 2.5 | 40 | 7.4 | 2.5 | 5.8 | 43 | 44 | 2.96
10：35 | 6.7 | 1.7 | 2.1 | 41 | 7.5 | 3.8 | 5.5 | 43.6 | 44 | 2.95
2021.1.15 | 6.6 | 1.6 | 2.0 | 40 | 7.2 | 4.0 | 5.7 | 43 | 44 | 2.96
2021.1.15夜班 | 6.7 | 1.5 | 2.0 | 41.5 | 7.0 | 3.0 | 5.9 | 43 | 44 | 2.95
设备检修后试车状态记录

## Slide 20
运行至3.17非驱动端水平振动升高，达6.7mm/s,再次检修
1.拆除冷却风叶，改临时风管对轴承箱降温。
2.重新复查对中。
对中数据
0.01
0.05
0
-0.05
0.02
0.01
-0.01
0.03
试车情况

## Slide 21
遗留问题
1.一二级叶轮与轴间隙配合0.10mm
2.候补衬套间隙超出标准（0.22mm-0.28mm）,实测值为（驱动端0.75mm，非驱端0.47mm）,级间套、候补衬套均有轻微磨损。
3.复查轴承箱径向对中定位尺寸（驱动转转子低0.15mm,非驱动端转子低0.10mm）

## Slide 22
本次检修要点总结
1.泵体拆检前，每天监测振动数据驱动端水平5.5mm/s,非驱动端6.0-7.0mm/s。第一次状态检测数据分析为基础松动，灌浆不实引起振动，2010.12.30停泵做了基础加固后试车，振动数据不理想，跟加固前差不多，2021.1.4振动值呈上升趋势，接近8.0mm/s，做二次状态检测数据分析，一倍频峰值较大，判断为转子动平衡问题导致振动，于是决定停泵大修消除动不平衡，以解决振动问题。
2.转子吊运厂房检查：除叶轮口环、喉部衬套等几处有轻微磨损痕迹外，没有发现大的问题。复查各零部件配合尺寸，一、二级叶轮与轴配合有0.10mm间隙，其他所有衬套、级间套、导叶轮都是间隙配合。
3.转子做动平衡一级叶轮偏重50g,二级叶轮偏重37g,采用去除法消除不平衡量，最终是不平衡值小于5g,在允许范围内。
4.转子回装完做了转子与壳体端面同心度和垂直度检查。驱动端转子偏移中心下沉0.07mm,非驱动端下沉0.05mm,水平方向偏差仅0.01mm,垂直度两端均0.02mm,基本符合标准所以没做修整。

## Slide 23
本次检修要点总结
5.考虑到管线应力对设备的影响，我们做了消除管线应力工作。用百分表检查偏移量，分别全部松开出入口法兰螺栓，偏移量不大约0.20mm,所有螺栓均能在螺孔内自由活动。
6.松开泵座螺栓，用塞尺检查泵支座与支腿贴合情况，以防止有虚脚或闪脚情况，检查结果四脚均贴合严密，0.02mm塞尺不入。
7.检修后做基础灌浆，消除可能因基础不牢固引起振动。

## Slide 24
振动原因反思分析
1.检修完成后第一次试车测得驱动端水平振动4.5mm/s,非驱动端振动5.5mm/s。停泵基础灌浆后，二次开启试泵刚开始振动值有所下降，驱动端水平振动3.5mm/s，非驱动端4.0-4.5mm/s。
切至送料状态运行约两小时后驱动端4.5mm/s,非驱动端5.5mm/s，运行24小时后振动值机泵稳定在驱动端水平5.5-6.0mm/s，非驱动端6.0-7.0mm/s，与之前检修没有区别说明我们在检修过程中做的工作与解决振动问题无关。
2.反思为什么检修完还是振动大???
(1).在拆检复查尺寸时发现一二级叶轮与轴有0.10mm 间隙，之所以当时没有祛除0.10mm间隙，考虑到设计时可能就存在间隙，加之主观上认为振动是因为转子不平衡引起（事实转子不平衡值也超大50g） ,所以在消除不平衡值就回装了，但实际上这不是振动的主要原因。
（2）.转子上所有零部件全部间隙配合，仅靠两端M90×2背帽锁紧到轴上，由于叶轮直径大（一级Φ485，二级Φ380，轴径Φ100）在离心力作用小会出现松动（一二级叶轮与轴有0.10mm 间隙），造成转子不平衡，引起振动，这种情况也会反应出一倍频造成判断误导，是振动的根本原因。

## Slide 25
振动原因反思分析
3.在拆除非驱动端轴承箱冷却风叶后试车泵体振动一切正常，并在后续运行中未发生振动异常现象，推导主要振动原因还是转子整体动平衡不良造成。

## Slide 26
下次检修消除振动的方向
1.消除一二级叶轮与轴0.10mm的配合间隙
2.更换新的风叶后动平衡处理。
下次检修拆卸安装要准备的事项
1.准备两根紧固端盖的全丝长螺栓，方便转子回装（尺寸现场测绘）。
2.由于现场环境限制，搬运不方便，叉车到不了泵房。
3.准备轴承冷装器，使轴承回装时内外圈同时受力。

## Slide 27
谢谢！