## Slide 1
Department HSE monthly meeting
部门HSE月度例会
No.2 Refinery Department
炼油二部
2025/5/30

## Slide 2
二部月度例会
方针目标
HSE方针
People-oriented, compliance with laws and regulations, community harmony, environment- friendly, risk controllable.
以人为本、依法合规、社区和谐、环境友好、风险可控。
HSE目标
Zero damage, zero pollution and zero accident.
零伤害、零污染、零事故。

## Slide 3
二部月度例会
会议议程
1 安全资料学习
2 HSE月度工作汇报
3 领导发言

## Slide 4
二部月度例会
Safety is not the main job, but safety is the first job.
安全不是主要工作，但安全是首要工作。
友道化学是豪迈集团（上市公司）控股子公司。今年4月，凭借“氯虫苯甲酰胺”（广谱农药）撬开美国市场，成为国内首家获美国环境保护署无条件登记批准的自主企业，友道化学是全球最大的“氯虫苯甲酰胺”原药生产企业，2023年产能达1.1万吨/年，去年出口占全球58%的份额。
事故原因初步指向设备维护缺陷（如未及时更换老化的反应釜密封垫圈）及安全管理漏洞； 原设计产能2万吨/年，实际运行负荷达187%； 反应釜冷却面积未随产能增加而改造；涉事车间 80% 操作人员未接受精细化工反应安全风险专项培训，且企业未针对连续流工艺制定详细应急处置方案。
事故经过
11： 55： 12： 中控室监测到硝化反应釜温度异常， 从 80℃骤升至 147℃。 从而引发爆燃， 这可能是由于反应失控、 热量无法及时散发等原因导致。
11： 56： 03： 自动降温系统启动失败， 值班人员手动操作紧急泄压阀。
11： 56： 47： 车间东南角首次出现明火， 消防喷淋系统未触发。
11： 57： 29： 主反应釜发生爆燃， 相当于 2.3 吨 TNT 当量。
11： 58： 06： 连环爆炸引发相邻储罐区二甲苯泄漏燃烧。

## Slide 5
二部月度例会
一、安全资料学习：
视频《No Detection_ Explosion at Watson Grinding气体检测系统停用-沃森机械加工厂爆炸》
事故案例：本溪平山辽宁北方煤化工（集团）股份有限公司5·31一般中毒和窒息事故调查报告；甘肃某公司发生机械伤害事故
Safety is not the main job, but safety is the first job.
安全不是主要工作，但安全是首要工作。

## Slide 6
二部月度例会
会议议程
1.通报考核
无
公司最近的通报考核和事故事件

## Slide 7
二部月度例会
安全经验共享
公司最近的事故事件
2.整改和教育情况
进行安全生产月相关资料学习。参赛人员开展消防技能培训。

## Slide 8
二部月度例会
二、本月HSE工作汇报

## Slide 9
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、上月公司考核情况：
奖：22日，加裂凝结水管线砂眼，包套管动火作业，施工完成后，监护人仔细检查整理、回收防火布。4月7日，在该部防火检查中对现场人员进行灭火器的使用方法进行测试，人员熟练掌握消防技能，结果令人满意。4月15日，该部柴油加氢精制装置组织实战演练，设置合理，部门重视，演练效果较好。 罚：4月17日，该部1台对讲机，无法开机，委外维修更换主板。4月25日，气分装置空冷除锈产生的废弃物（泥土和铁锈等）未按要求进行分类收集，将一般工业固废收集至危险废物垃圾桶中。
一、上月公司对我部门的检查情况
Notes: 5月份，公司高风险作业206项，安全督察223次，提出问题通报33项，考核建议18项

## Slide 10
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
截止30日，本月FGS系统共报警2次，加氢装置报警0次，加裂气分报警2次。其中有计划触发（2次）
从报警情况来看，现场固报本月意外触发报警次数0次，其中误报（0次）；加氢无报警；加裂1次演练触发，1次酸性水采样；加氢装置本月意外触发报警次数0次，上月0次；加裂装置本月意外触发报警次数0次，上月0次。
2、其他设施情况：2027年大修设备维修项目上报，继续查找需要整改项目。
深入分析及整改措施：本月装置触发报警较少。含油污水池定深采样器找化验领用，手续完成，预计6月初到手。
二、HSE设施管理

## Slide 11
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、炼油二部5月份培训计划如下。
校招、社招及文方员工模块化培训考试：硫化氢管理规定：理解硫化氢相关的法规要求和安全处理方法。了解许可暴露限值和安全阈值。高硫化氢含量区域识别：识别部门内高硫化氢含量区域，了解进入和作业的安全规定。
全员副班培训内容：1.历史上四月发生的危险化学品事故2. 行业及公司近期事故：工厂爆炸案例分析：Williams炼油厂热交换器爆炸3. 反应器高压法兰泄漏着火应急处置. 4. 危险源辨识与风险评估：炼油二部 JHA 作业活动清单及风险作业 JHA 分析 5 项. 5. 过程安全简报及职业健康简报. 6. 消防设备培训：室外消火栓的使用与维护. 7. MSDS-公司危险化学品：航煤. 8. 环境因素识别和评价表. 9. 制度文件安全管理制度 (第 73-88 页)文件. 10. 隐患. 11 消防比赛视频. 12 公司安全月活动海报第二期：安全月活动内容及形式. 13.加氢裂化装置“5.30”事故报告. 14. 公司全员安全应知应会知识及安全月活动线上问答题库（I）15. 恒逸（文莱）消防安全知识培训. 16. 炼油二部开展安全生产月活动的通知
深入分析及整改措施：本月两次副班，学习效果良好，考试合格率较高。补考人员合格率有提升。多人参加安全技能竞赛活动和消防技能竞赛,做绿卡，参加岗位考试，因此第二次副班请假较多。
三、HSE培训管理

## Slide 12
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
消防安全管理
副班考试情况和消防、气防技能情况（三月）

## Slide 13
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
消防安全管理
副班考试情况和消防、气防技能情况（五月）

## Slide 14
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、本月标识变动情况：本月各班组褪色警示牌更换完成，内容不符合的警示牌更换。
深入分析及整改措施：警示牌日常管理力度不够，日周月检中需要加强。
四、现场标识管理
五、变更管理
1、本月变更情况：（工艺、设备、管理等大型变更）。
无。

## Slide 15
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、本月炼油二部共排查各类隐患95项，经过评审及重新量化打分后，淘汰、整合共9项，申报隐患86项，其中公司级3项，部门级83项，煤柴油26项、加裂气分60项。
上月隐患99项，本月隐患86项；加氢发现隐患数量上月39项，本月26项；加裂发现隐患数量上月44项，本月45项；气分发现隐患数量上月16项，本月15项。
深入分析及整改措施：隐患总体数量下降，基本是各种设备泄漏或其他设备问题，文莱同事在气分发现隐患基本不变，在加裂发现隐患9项，有较大提升。
六、隐患管理

## Slide 16
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
六、隐患管理
班组 | 隐患总数 | 公司级隐患
加裂3月 | 46 | 1
加氢3月 | 36 | 0
加裂4月 | 61 | 1
加氢4月 | 39 | 0
加裂5月 | 60 | 0
加氢5月 | 26 | 3
Chart: 近3个月隐患情况
| 加裂3月 | 加氢3月 | 加裂4月 | 加氢4月 | 加裂5月 | 加氢5月
隐患总数 | 46 | 36 | 61 | 39 | 60 | 26
公司级隐患 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3

## Slide 17
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
六、隐患管理
炼油二部隐患统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 加裂隐患 | 加裂公司级隐患 | 加氢隐患 | 加氢公司级隐患
1月 | 78 | 4 | 45 | 1
2月 | 54 | 2 | 32 | 2
3月 | 46 | 1 | 36 | 0
4月 | 61 | 1 | 39 | 0
5月 | 60 | 0 | 26 | 3
6月 | 0 | 0 | 0 | 0
7月 | 0 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 0 | 0 | 0
9月 | 0 | 0 | 0 | 0
10月 | 0 | 0 | 0 | 0
11月 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 299 | 8 | 178 | 6
Chart: 炼油二部隐患统计图
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
加裂隐患 | 78 | 54 | 46 | 61 | 60
加氢隐患 | 45 | 32 | 36 | 39 | 26
加裂公司级隐患 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
加氢公司级隐患 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3

## Slide 18
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
本月加裂、加氢装置按照公司安全月全公司停电演练和《年度应急演练计划》完成工艺安全联合演练。组织各班组写好中英文安全演练记录，并将应急演练记录按要求汇总。
加氢各班共性问题：反应器入口法兰着火泄压不够彻底，灭火后泄漏部位有油品泄漏，未考虑环保封堵。
加裂各班共性问题：发现火情后没有第一时间传递消息。消防蒸汽环没有第一时间打开。
深入分析及整改措施：本次演练内容为反应器本体法兰泄漏着火，及时打开消防蒸汽环和后期环保问题还需要训练。
七、应急演练和应急管理

## Slide 19
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
HSE综合管理
1、2025年5月部门未发生事故事件。
本月炼油二部问题通报:无。
事件级别：公司级。
事件级别：装置级
事件名称：无
深入分析及整改措施：无
事件名称：无。
八、事故管理

## Slide 20
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、按照公司要求，在每一次高风险作业开票前都要开展JHA分析，分析后各专业人员均已落实签字。年度危险源辨识按HSE部要求进行完善，更新相关文件。
深入分析及整改措施：与HSE部交流完善编写工作，HSE提出要求JHA步骤必须从操作法和操作规程中选取，重新筛选和编写59个文件，已提交HSE部审核；
一、危险源辨识与风险评价

## Slide 21
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、本月情况：（无变化）
二甲基二硫储存在罐内，液氨罐处于空罐氮气保压状态。
深入分析及整改措施：二甲基二硫的急救条件等同与硫化氢，公司具备应急能力。部门危化品档案按公司模板更新。
二、危险化学品管理

## Slide 22
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
装置 | 动火作业票 |  |  | 高处作业票 |  | 受限空间作业票 | 射线探伤作业票 | 起重吊装作业票 | 临时用电 | 动土作业票 | 断路作业票
 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  | 
煤柴油加氢 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0
加裂气分 | 0 | 9 | 21 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 0
合计 | 0 | 10 | 29 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | - | 1 | 0
Chart: 本月主要高风险作业
| 加氢 | 加裂
动火作业 | 9 | 30
高处作业 | 13 | 10
吊装作业 | 2 | 4
受限空间 | 1 | 1

## Slide 23
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
近三个月风险作统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
种类 | 动火作业 |  |  | 高处作业 |  | 受限空间作业 | 射线探伤作业 | 起重吊装作业 | 临时用电 | 动土作业 | 断路作业 | 累计
月份 | 特殊 | 一级 | 二级 | 特殊 | 一般 |  |  |  |  |  |  | 
3月 | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 | 3 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | 59
4月 | 0 | 4 | 36 | 0 | 49 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 0 | 107
5月 | 0 | 10 | 29 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | - | 1 | 0 | 71
合计 | 0 | 18 | 83 | 0 | 94 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 237
Chart: 近三个月主要高风险作业
| 3月 | 4月 | 5月
动火作业 | 22 | 40 | 39
高处作业 | 22 | 49 | 23
吊装作业 | 12 | 18 | 6
受限空间 | 3 | 0 | 2

## Slide 24
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、高风险作业管理
炼油二部高风险作业统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 动火作业 | 高处作业 | 起重吊装作业 | 受限空间
1月 | 40 | 30 | 10 | 2
2月 | 27 | 7 | 3 | 0
3月 | 22 | 22 | 12 | 3
4月 | 40 | 49 | 18 | 0
5月 | 39 | 23 | 6 | 2
6月 |  |  |  | 
7月 |  |  |  | 
8月 |  |  |  | 
9月 |  |  |  | 
10月 |  |  |  | 
11月 |  |  |  | 
12月 |  |  |  | 
合计 | 168 | 131 | 49 | 7
Chart: 全年主要高风险作业
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
动火作业 | 40 | 27 | 22 | 40 | 39
高处作业 | 30 | 7 | 22 | 49 | 23
起重作业 | 10 | 3 | 12 | 18 | 6
受限空间 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2

## Slide 25
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
1、本月高风险作业情况：
本月主要的高风险作业项目为：泵基座除锈；空冷管束清洗配合脚手架工作；空冷电机维修等。
深入分析及整改措施：安全生产月安排高风险作业较少，除锈工作归类到一级动火，其他基本是保温和架子作业。文方监护人承担大部分监护，监护水平在多次交流下缓慢提高。
三、高风险作业管理

## Slide 26
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、日周月检管理

## Slide 27
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、日周月检管理
加裂装置 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 15 | 12 | 16 | 11
考核情况 | 13 | 11 | 14 | 10
加氢装置 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 10 | 9 | 8 | 13
考核情况 | 9 | 8 | 7 | 11
Chart: 本月加裂班组考核情况
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 15 | 12 | 16 | 11
考核情况 | 13 | 11 | 14 | 10
Chart: 本月加氢班组考核情况
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班
发现问题 | 10 | 9 | 8 | 13
考核情况 | 9 | 8 | 7 | 11

## Slide 28
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
四、近三月日周月检管理情况
Chart: 近三月日周月检管理情况
| 加裂3月 | 加氢3月 | 加裂4月 | 加氢4月 | 加裂5月 | 加氢5月
绩效考核数量 | 60 | 39 | 74 | 68 | 48 | 35
发现问题 | 73 | 47 | 88 | 76 | 54 | 40

## Slide 29
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
三、全年日周月检管理
炼油二部日周月检统计表（全年） |  |  |  | 
月份 项目 | 加裂绩效考核 | 加裂发现问题 | 加氢绩效考核 | 加氢发现问题
1月 | 70 | 85 | 69 | 82
2月 | 73 | 85 | 63 | 73
3月 | 60 | 73 | 39 | 47
4月 | 74 | 88 | 68 | 76
5月 | 48 | 54 | 35 | 40
6月 |  |  |  | 
7月 |  |  |  | 
8月 |  |  |  | 
9月 |  |  |  | 
10月 |  |  |  | 
11月 |  |  |  | 
12月 |  |  |  | 
合计 | 325 | 385 | 274 | 318
Chart: 炼油二部日周月检情况（全年）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
加裂绩效考核 | 70 | 73 | 60 | 74 | 48
加裂发现问题 | 85 | 85 | 73 | 88 | 54
加氢绩效考核 | 69 | 63 | 39 | 68 | 35
加氢发现问题 | 82 | 73 | 47 | 76 | 40

## Slide 30
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
本月情况：
1、本月总体考核比上月下降，加氢班组失分比上月总减少36项，加裂减少33项。主要失分：加裂四班失38分，加氢四班失42分，上月也是加裂加氢四班失分较多。
持续改进措施：安全生产月考核分翻倍，各班组总体考核项目减少。本月日周月检总表按公司检查项目进行更新，抽查提问环节个别班组扣分较多，环保问题扣分普遍较多。
四、日周月检管理

## Slide 31
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
一、水体污染管理

## Slide 32
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、本月情况：
炼油二部四套装置共取样11次，其中柴油加氢3次、加裂4次、气分4次。氨氮分析0次。本月无不合格样。按公司要求建立含油污水分析台账，员工及时抄写。本月起空冷置换水要求按设计排向含油污水系统。
深入分析及整改措施：本月含油污水排放3850吨，上月排放2480吨，加氢外送1529吨（上月1360吨），加裂外送1335吨（上月408吨），气分外送987吨。含油污水来源加氢主要为汽包排放和空冷置换水，加裂、气分主要为空冷置换水以及下雨流入，本月降雨相对较少。
一、水体污染管理

## Slide 33
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
安全管理
Chart: 炼油二部含油污水排放（2024-2025年）
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992
加氢 | 4465 | 3420 | 3549 | 4016 | 2302 | 591 | 567 | 1366 | 1229 | 1368 | 1375 | 1421 | 1404 | 1407 | 1328 | 1360 | 1529
气分 | 89.8262 | 1.9531 | 31.5742 | 88.959 | 809.5293 | 298.1914 | 859.043 | 1523.2266 | 2288.5723 | 1829.0723 | 1401.5195 | 1297.5 | 956 | 1289.5664 | 132.5508 | 711 | 987
加裂 | 2602 | 2190 | 3466 | 4597 | 1451 | 615 | 363 | 817 | 424 | 622 | 539 | 426 | 442 | 443 | 438 | 408 | 1335
一、水体污染管理

## Slide 34
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、上月情况：
5月12日对各加热炉进行烟气分析，各指标正常，未出现烟气超标、大气污染问题。煤油反应炉一氧化碳较高。
深入分析及整改措施：工艺和设备对加热炉各参数一直严格控制，持续提升加热炉热效率和优化加热炉操作参数。设备对看火窗、点火口等漏风处进行封堵，加裂炉壁进行定期测温观测。
二、大气污染管理（2025年5月）
采样日期 | 装置 | 烟气温度 ℃ | 氧气,% (v/v) | 二氧化硫 mg/m³ | 一氧化碳mg/m³ | 二氧化碳%(v/v) | 二氧化硫 (折算)mg/m³ | 氮氧化物(NOX) (折算)mg/m³ | 氮氧化物(NOX),mg/m³
2025/5/12 9:00:00 | 煤油加氢精制装置 | 113.5 | 4.62 | Not Detected 未检出 | 330 | 9.95 | Not Detected 未检出 | 18 | 16
2025/5/12 9:00:00 | 柴油加氢精制装置 | 110.2 | 4.98 | Not Detected 未检出 | 25 | 9.71 | Not Detected 未检出 | 26 | 23
2025/5/12 9:00:00 | 加氢裂化装置 | 141.8 | 3.84 | Not Detected 未检出 | Not Detected 未检出 | 8.79 | Not Detected 未检出 | 37 | 35

## Slide 35
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
环保管理
1、本月情况：
炼油二部根据公司要求，定点放置工业固废、危险废弃物收集桶，做好垃圾分类工作。现场金属回收物桶使用正常。加氢金属回收箱内出现8字盲板，油漆桶等，及时整改。
本月部门对班组垃圾清理及分类情况每日进行检查,基本正常。
1. HSE部清理力度合理，垃圾桶未满。HSE部明确矿泉水瓶列入生活垃圾，部门列入考核项目。
2.公司安排每半月清理一次空桶，每次最大能力30个空桶，走OA流程0825，所有桶内存油或化剂已全部倾倒干净。本月空桶未拉走。
深入分析及整改措施：公司收紧了一般工业固废和危险废物分类，HSE已建立关于空桶的资料台账。
三、废弃物管理

## Slide 36
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、自文莱2021年8月第二轮疫情爆发以来，到2023年5月出台《公司新冠疫情HSE管控方案（第六版）》，标志着疫情管控完全与社会面接轨。
公司后续不再下发防疫物资，试剂盒库存也清零。消毒水使用保洁人员的大桶消毒水
深入分析及整改措施：近期公司及部门出现大量感冒发烧员工，加强防范。本月清理气防柜过期滤盒，苯滤盒取消。《职业健康风险评估》在指定日期前提交HSE部。
一、心理健康和防疫工作（无变化）

## Slide 37
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、公司按文莱政府要求，按一人一档案形式管理个人健康档案，档案每年4月更新一次，已完成。
3、中方员工返回中国后到指定地点进行身体健康检测。回国体检已改为福利性，本月需参加体检人员已及时统计报备，并督促按时参加。
2、公司自2025年1月1日起组织离职人员健康体检及文莱本地员工健康体检，其中文莱本地员工每月健康体检人员名单已建立，张贴到外操室提醒参加体检后签名确认，文方同事年度体检全部结束。目前职工体检正常。一名文莱同事体检异常待处理。
二、职业卫生管理

## Slide 38
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
职业健康管理
1、今年公司8月全体更新安全帽，目前除新员工入职，老化不能领用新安全帽。
深入分析及整改措施：个别劳保鞋质量较差，及时更换。
三、劳动防护
炼油二部主要劳动防护用品发放汇总表（2025.5） |  |  | 
类别 | 人数 | 数量 | 合计
工作裤更换 | 3 | 3 | 3
劳保鞋更换 | 2 | 2 | 2
文方入职新帽子 | 3 | 3 | 3

## Slide 39
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
消防安全管理
1、25年消防物资配件全部补齐，现场消防器材状态良好。现场位置核对表完成，为重新张贴编号做准备。
本月再次梳理消防器材编号；班组按人员进入情况进行重新分配承包人员。等待公司统一下发器材编号贴纸。
深入分析及整改措施：本月检查，消气防设施维护状况整体较好，水带全部更换，消防箱内积水列入考核。
一、消防设施管理

## Slide 40
二部月度例会
三、典型问题、热点问题通报

## Slide 41
序号 | 设备名称 | 问题描述 | 数量 | 原因分析 | 整改情况
1 | 固定式硫化氢报警器 | 加氢装置报警4次 加裂气分报警6次 | 10 | 加裂现场切液报警3次； 加裂酸性水采样报警3次； 加氢E107充氮报警1次。 加氢AT00101探头损坏报警1次。 加氢P201B检修报警2次。 | 各类报警均恢复正常
2 | 便携式四合一检测仪 | 定期校准 | 6 | 一台显示屏坏，一台氧含量坏。 | 9月到校验周期，校验完成。
二部月度例会
热点问题通报
热点问题：
岗检暴露出环保管理疏忽。HSE部环保人员现场检查并建议空冷置换水问题，垃圾分类问题，含油污水地漏封堵问题，全部已整改。
整改措施：空冷水改排含油污水；垃圾分类在日检中考核，含油污水封堵已检查落实。

## Slide 42
二部月度例会
四、工作亮点、工作难点

## Slide 43
二部月度例会
工作亮点
配合完成公司安全月活动，鼓励班组参加消防技能培训，达到全员提高消防技能目的。部门参赛选手积极训练，并带动其他人员，本月在消防队突击抽查班组空呼佩戴时，表现良好。
班组在抽查和演练时发现，班组人员消防器材使用技能明显提高。

## Slide 44
二部月度例会
工作难点
岗检的各类问题提示基础工作还有检查不到位，仍需加强基础工作检查力度。特别是警示牌问题和环保问题。
措施：将全厂的HSE岗检问题汇总分类，补充到日周月检表格中，进行全面检查。文件资料按月检内容逐个落实更新。

## Slide 45
二部月度例会
五、下一步HSE工作计划

## Slide 46
二部月度例会
下一步HSE工作计划
1、配合公司开展副班和消防技能培训。配合高强度技改施工，安排文方监护人员参与实地监护，落实监护措施，督促班组提高监护质量。
2、针对本月演练暴露出来的问题，及时讨论整改。每月第二周开始事故演练。继续按照不局限于计划演练项目，迎接公司每季度开展的“不通知”演练，使得演练更贴近于实际。
3、提前下发中方文方新员工培训计划，督促各班组做好新员工安全基础知识培训并考试。确保培训有计划、有目标、有效果。
4、制定2025年6月的安全学习计划，学习公司培训内容。强调由班组自行组织学习，第二周会议室组织闭卷考试验证学习效果。新人按计划模块化培训。
按2025年度制定的HSE工作计划和目标开展全年安全工作，完成公司和部门布置的工作。

## Slide 47
End of report
汇报结束
Thank you
谢谢